## Slide 1
Tilgjengelighetsvurderinger - for rullestolbrukere og synshemmede
Trøndelag

## Slide 2
Kartlagte objekter | 12/2018 *
Baderampe (antall) | 4
Fiskeplass (antall) | 55
Gapahuk/Hytte (antall) | 45
Grill-/Bålplass (antall) | 111
HC-parkeringsplass (antall) | 34
Parkeringsområde (antall) | 95
Sittegruppe (antall) | 730
Toalett (antall) | 63
Turvei (m) | 144 839
Kartlagte objekt – status 15.10.2018
* Summen inneholder alle kategorier: Tilgjengelig, Vanskelig tilgjengelig, Ikke tilgjengelig og Ikke vurdert

## Slide 3
Kartlagte objekt | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Baderampe (antall) | 4 | 4 | 4 | 4
Fiskeplass (antall) | 53 | 55 | 55 | 55
Gapahuk/Hytte (antall) | 38 | 44 | 44 | 45
Grill-/Bålplass (antall) | 79 | 103 | 108 | 108
HC-parkeringsplass (antall) | 0 | 22 | 34 | 34
Parkeringsområde (antall) | 89 | 94 | 95 | 95
Sittegruppe (antall) | 312 | 384 | 397 | 397
Toalett (antall) | 53 | 53 | 55 | 55
Turvei (meter) | 84 648 | 86 904 | 139 646 | 144 839
Kartlagte objekt – historikk (per 31.12.)

## Slide 4
Manuell rullestol |  |  | 
Kartlagte objekt | Tilgjengelig | Delvis tilgjengelig | Ikke tilgjengelig
Baderampe (antall) | 0 | 2 | 2
Fiskeplass (antall) | 7 | 1 | 47
Gapahuk/Hytte (antall) | 8 | 0 | 37
Grill-/Bålplass (antall) | 43 | 6 | 62
HC-parkeringsplass (antall) | 0 | 9 | 25
Parkeringsområde (antall) | 7 | 0 | 88
Sittegruppe (antall) | 6 | 205 | 225
Toalett (antall) | 12 | 0 | 51
Turvei (m) | 44 828 | 19 759 | 80 252
Rullestolbrukere – tilgjengelighetsvurdering

## Slide 5
Elektrisk rullestol * |  |  | 
Kartlagte objekt | Tilgjengelig | Delvis tilgjengelig | Ikke tilgjengelig
Fiskeplass (antall) | 8 | 0 | 47
Gapahuk/Hytte (antall) | 9 | 0 | 36
Toalett (antall) | 12 | 7 | 43
Turvei (m) | 63 835 | 12 235 | 68 768
Rullestolbrukere – tilgjengelighetsvurdering
* Det vises bare objekter med avvikende krav for el. rullestol

## Slide 6
Krav for fiskeplass
Rampe: Håndlist begge sider, to håndlist: høyde 85-95cm og 65-75cm, en håndlist: 75-85cm, eller bredde ≥ 90cm
Dekke: fast/tre og jevnt, plankeavstand ≤ 1cm ved tre dekke
Snusirkel ≥ 150
Stoppkant ≥ 10cm
Krav for gapahuk/hytte
Inngang: dørbredde ≥ 86cm, terskelhøyde ≤ 2,5cm
Dekke: fast og jevnt
Snusirkel ≥ 150
Rullestolbrukere – andel objekt som tilfredsstiller krav*
*Utvalg av krav basert på NS 11005:2011

## Slide 7
Krav for grill-/bålplass
Dekke: fast og jevnt
Helning ≤ 2,9°
Krav for sittegruppe
Dekke: fast og jevnt
Helning ≤ 2,9°
Bord: fri høyde 67-75cm, utstikk ≥ 50cm
Rullestolbrukere – andel objekt som tilfredsstiller krav*
*Utvalg av krav basert på NS 11005:2011

## Slide 8
Krav for parkeringsområder
Dekke: fast og jevnt
5% av alle parkeringsplasser må være HC-plasser, men minst 1
Krav for HC-parkeringsplasser
Størrelse: 450m x 600m
Markering: skilt og avgrensing på bakken
Rullestolbrukere – andel objekt som tilfredsstiller krav*
*Utvalg av krav basert på NS 11005:2011

## Slide 9
*Utvalg av krav basert på NS 11005:2011
Krav for toalett
WC = tilgjengelig (snusirkel, handstøtte, fri sideareal rundt WC)
Servant = tilgjengelig (høyde servant under- og overkant)
Rampe: Håndlist begge sider, to håndlist: høyde 85-95cm og 65-75cm, en håndlist: 75-85cm, eller bredde ≥ 90cm
Inngang: dørbredde ≥ 86cm, terskelhøyde ≤ 2,5cm
Snusirkel ≥ 150
Krav for turveier
Bredde ≥ 180cm
Dekke: fast og jevnt
Tverfall ≤ 2,9°
Stigning ≤ 3,8°
Rullestolbrukere – andel objekt som tilfredsstiller krav*

## Slide 10
Ledelinjer langs turvei (m) | 
Veidekke - fast og jevnt | 90 898
Ledelinje | 140 767
Ledelinje med god kontrast | 109 192
Ledelinje mangler | 4 072
Belysning | 42 958
Frihøyde (> 225cm) | 127 131
Gapahuk - inngang (antall) | 
Høyde ≥ 225 | 1
God kontrast | 10
Synshemmede – andel objekt som tilfredsstiller krav*
*Utvalg av krav basert på NS 11005:2011

## Slide 11
Toalett (antall) | 
Med god belysning | 26
Inngang med god kontrast | 40
Synshemmede – andel objekt som tilfredsstiller krav*
*Utvalg av krav basert på NS 11005:2011