## Slide 1
Tilgjengelighetsvurderinger - for rullestolbrukere og synshemmede
Aurskog-Høland

## Slide 2
Kartlagte objekter | 12/2019 *
Baderampe (antall) | 0
Fiskeplass (antall) | 1
Gapahuk/Hytte (antall) | 0
Grill-/Bålplass (antall) | 0
HC-parkeringsplass (antall) | 0
Parkeringsområde (antall) | 2
Sittegruppe (antall)** | 2
Toalett (antall) | 1
Turvei (m) | 597
Kartlagte objekt – status 18.12.2019
* Summen inneholder alle kategorier: Tilgjengelig, Delvis tilgjengelig, Ikke tilgjengelig og Ikke vurdert
** Inneholder alle sittegrupper og benker fra tettsteds- og friluftskartlegging

## Slide 3
Kartlagte objekt | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Baderampe (antall) | 0 | 0 | 0 | 0
Fiskeplass (antall) | 0 | 0 | 0 | 1
Gapahuk/Hytte (antall) | 0 | 0 | 0 | 0
Grill-/Bålplass (antall) | 0 | 0 | 0 | 0
HC-parkeringsplass (antall) | 0 | 0 | 0 | 0
Parkeringsområde (antall) | 0 | 0 | 1 | 2
Sittegruppe (antall)** | 0 | 0 | 2 | 2
Toalett (antall) | 0 | 0 | 1 | 1
Turvei (meter) | 0 | 0 | 266 | 597
Kartlagte objekt – historikk (per 31.12.)
** Inneholder alle sittegrupper og benker fra tettsteds- og friluftskartlegging

## Slide 4
Manuell rullestol |  |  | 
Kartlagte objekt | Tilgjengelig | Delvis tilgjengelig | Ikke tilgjengelig
Baderampe (antall) | 0 | 0 | 0
Fiskeplass (antall) | 0 | 0 | 1
Gapahuk/Hytte (antall) | 0 | 0 | 0
Grill-/Bålplass (antall) | 0 | 0 | 0
HC-parkeringsplass (antall) | 0 | 0 | 0
Parkeringsområde (antall) | 1 | 0 | 1
Sittegruppe (antall)** | 0 | 2 | 0
Toalett (antall) | 0 | 0 | 1
Turvei (m) | 196 | 62 | 339
Rullestolbrukere – tilgjengelighetsvurdering
** Inneholder alle sittegrupper og benker fra tettsteds- og friluftskartlegging

## Slide 5
Elektrisk rullestol * |  |  | 
Kartlagte objekt | Tilgjengelig | Delvis tilgjengelig | Ikke tilgjengelig
Fiskeplass (antall) | 0 | 0 | 1
Gapahuk/Hytte (antall) | 0 | 0 | 0
Toalett (antall) | 0 | 0 | 1
Turvei (m) | 355 | 0 | 242
Rullestolbrukere – tilgjengelighetsvurdering
* Det vises bare objekter med avvikende krav for el. rullestol

## Slide 6
Krav for fiskeplass
Rampe: Håndlist begge sider, to håndlist: høyde 85-95cm og 65-75cm, en håndlist: 75-85cm, eller bredde ≥ 90cm
Dekke: fast/tre og jevnt, plankeavstand ≤ 1cm ved tre dekke
Snusirkel ≥ 150
Stoppkant ≥ 10cm
Krav for gapahuk/hytte
Inngang: dørbredde ≥ 86cm, terskelhøyde ≤ 2,5cm
Dekke: fast og jevnt
Snusirkel ≥ 150
Rullestolbrukere – andel objekt som tilfredsstiller krav*
*Utvalg av krav basert på NS 11005:2011

## Slide 7
Krav for grill-/bålplass
Dekke: fast og jevnt
Helning ≤ 2,9°
Krav for sittegruppe (tettsted og friluft)
Dekke: fast og jevnt
Helning ≤ 2,9°
Høyde benk 45 – 50 cm
Armlener og Ryggstøtte
Bord: fri høyde 67-75cm, utstikk ≥ 50cm
Rullestolbrukere – andel objekt som tilfredsstiller krav*
*Utvalg av krav basert på NS 11005:2011

## Slide 8
Krav for parkeringsområder
Dekke: fast og jevnt
5% av alle parkeringsplasser må være HC-plasser, men minst 1
Krav for HC-parkeringsplasser
Størrelse: 450m x 600m
Markering: skilt og avgrensing på bakken
Rullestolbrukere – andel objekt som tilfredsstiller krav*
*Utvalg av krav basert på NS 11005:2011

## Slide 9
*Utvalg av krav basert på NS 11005:2011
Krav for toalett
Inngang: dørbredde ≥ 86cm, terskelhøyde ≤ 2,5cm
Rampe: Håndlist begge sider, to håndlist: høyde 85-95cm og 65-75cm, en håndlist: 75-85cm, eller bredde ≥ 90cm
Snusirkel ≥ 150
WC = tilgjengelig (snusirkel, handstøtte, fri sideareal rundt WC)
Servant = tilgjengelig (høyde servant under- og overkant)
Krav for turveier
Bredde ≥ 180cm
Dekke: fast og jevnt
Tverfall ≤ 2,9°
Stigning ≤ 3,8°
Rullestolbrukere – andel objekt som tilfredsstiller krav*

## Slide 10
Ledelinjer langs turvei (m) | 
Veidekke - fast og jevnt | 470
Ledelinje | 494
Ledelinje med god kontrast | 0
Ledelinje mangler | 103
Belysning | 0
Frihøyde (> 225cm) | 597
Synshemmede – andel objekt som tilfredsstiller krav*
*Utvalg av krav basert på NS 11005:2011

## Slide 11
Toalett (antall) | 
Med god belysning | 1
Inngang med god kontrast | 1
Synshemmede – andel objekt som tilfredsstiller krav*
*Utvalg av krav basert på NS 11005:2011
Gapahuk - inngang (antall) | 
Høyde ≥ 225 | 0
God kontrast | 0