## Slide 1
Tilgjengelighetsvurderinger - for rullestolbrukere og synshemmede
Rogaland

## Slide 2
Kartlagte objekter | 11/2018*
Inngang til bygg (antall) | 431
HC-parkeringsplass (antall) | 369
Parkeringsområde (antall) | 257
Vei (meter) | 163 143
Kartlagte objekt | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Inngang til bygg (antall) | 411 | 431 | 431 | 431
HC-parkeringsplass (antall) | 367 | 369 | 369 | 369
Parkeringsområde (antall) | 254 | 257 | 257 | 257
Vei (meter) | 95 469 | 105 269 | 133 954 | 163 143
Kartlagte objekt
- status 15.10.2018
- historikk (per 31.12.)
* Summen inneholder alle kategorier: Tilgjengelig, Vanskelig tilgjengelig, Ikke tilgjengelig og Ikke vurdert

## Slide 3
Manuell rullestol |  |  | 
Kartlagte objekt | Tilgjengelig | Delvis tilgjengelig | Ikke tilgjengelig
Inngang (antall) | 3 | 12 | 165
HC-parkeringsplass (antall) | 30 | 36 | 302
Parkeringsområde (antall) | 57 | 51 | 147
Vei (meter) | 38 398 | 34 377 | 86 981
Elektrisk rullestol * |  |  | 
Kartlagte objekt * | Tilgjengelig | Delvis tilgjengelig | Ikke tilgjengelig
 | 183 | 9 | 125
 | 67 747 | 42 216 | 49 793
Rullestolbrukere - tilgjengelighetsvurdering
* Det vises bare objekter med avvikende krav for el. rullestol

## Slide 4
Krav for HC-parkeringsplasser
Avstand til inngang <50m
Størrelse: 450m x 600m
Markering: Skilt og Avgrensing på bakken
Krav for Parkeringsområder
Dekke: Jevnt
5% av alle parkeringsplasser må være HC-plasser, men minst 1
Rullestolbrukere – andel objekt som tilfredsstiller krav*
*Utvalg av krav basert på NS 11005:2011

## Slide 5
Krav for Inngang til bygninger
Avstand til HC-parkeringsplass <50m
Dørtype: automatisk eller halvautomatisk med manøverknappe (80-120cm høyde)
Inngang: dørbredde ≥ 86cm, terskelhøyde ≤ 2,5cm
Adkomst Stigning ≤ 4,9°
Rampe: Håndlist begge sider, to håndlist: høyde 85-95cm og 65-75cm, en håndlist: 75-85cm, eller bredde ≥ 90cm
Krav for veier
Bredde ≥ 180cm
Dekke: Jevnt
Tverfall ≤ 1,2°
Stigning ≤ 3,8°
Rullestolbrukere – andel objekt som tilfredsstiller krav*
*Utvalg av krav basert på NS 11005:2011

## Slide 6
Kontrast på inngangsparti (antall) | 
Innganger med god kontrast | Innganger med middels/ dårlig kontrast
389 | 26
Ledelinjer langs vei (m) | 
Vei med ledelinje | 15 358
Vei med ledelinje med god kontrast | 7 652
Vei uten ledelinje | 144 651
Med fast og jevnt veidekke | 139 389
Synshemmede – andel objekt som tilfredsstiller krav*
*Utvalg av krav basert på NS 11005:2011