## Slide 1
Tilgjengelighetsvurderinger - for rullestolbrukere og synshemmede
Vest-Agder

## Slide 2
Kartlagte objekter | 11/2018*
Inngang til bygg (antall) | 223
HC-parkeringsplass (antall) | 185
Parkeringsområde (antall) | 111
Vei (meter) | 34 819
Kartlagte objekt | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Inngang til bygg (antall) | 223 | 223 | 223 | 223
HC-parkeringsplass (antall) | 185 | 185 | 185 | 185
Parkeringsområde (antall) | 111 | 111 | 111 | 111
Vei (meter) | 34 819 | 34 819 | 34 819 | 34 819
Kartlagte objekt
- status 15.10.2018
- historikk (per 31.12.)
* Summen inneholder alle kategorier: Tilgjengelig, Vanskelig tilgjengelig, Ikke tilgjengelig og Ikke vurdert

## Slide 3
Manuell rullestol |  |  | 
Kartlagte objekt | Tilgjengelig | Delvis tilgjengelig | Ikke tilgjengelig
Inngang (antall) | 1 | 3 | 101
HC-parkeringsplass (antall) | 5 | 31 | 149
Parkeringsområde (antall) | 28 | 16 | 67
Vei (meter) | 12 122 | 6 281 | 16 416
Elektrisk rullestol * |  |  | 
Kartlagte objekt * | Tilgjengelig | Delvis tilgjengelig | Ikke tilgjengelig
Inngang (antall) | 83 | 0 | 74
Vei (meter) | 15 006 | 9 876 | 9 938
Rullestolbrukere - tilgjengelighetsvurdering
* Det vises bare objekter med avvikende krav for el. rullestol

## Slide 4
Krav for HC-parkeringsplasser
Avstand til inngang <50m
Størrelse: 450m x 600m
Markering: Skilt og Avgrensing på bakken
Krav for Parkeringsområder
Dekke: Jevnt
5% av alle parkeringsplasser må være HC-plasser, men minst 1
Rullestolbrukere – andel objekt som tilfredsstiller krav*
*Utvalg av krav basert på NS 11005:2011

## Slide 5
Krav for Inngang til bygninger
Avstand til HC-parkeringsplass <50m
Dørtype: automatisk eller halvautomatisk med manøverknappe (80-120cm høyde)
Inngang: dørbredde ≥ 86cm, terskelhøyde ≤ 2,5cm
Adkomst Stigning ≤ 4,9°
Rampe: Håndlist begge sider, to håndlist: høyde 85-95cm og 65-75cm, en håndlist: 75-85cm, eller bredde ≥ 90cm
Krav for veier
Bredde ≥ 180cm
Dekke: Jevnt
Tverfall ≤ 1,2°
Stigning ≤ 3,8°
Rullestolbrukere – andel objekt som tilfredsstiller krav*
*Utvalg av krav basert på NS 11005:2011

## Slide 6
Kontrast på inngangsparti (antall) | 
Innganger med god kontrast | Innganger med middels/ dårlig kontrast
203 | 12
Ledelinjer langs vei (m) | 
Vei med ledelinje | 5 757
Vei med ledelinje med god kontrast | 3 617
Vei uten ledelinje | 28 989
Med fast og jevnt veidekke | 32 357
Synshemmede – andel objekt som tilfredsstiller krav*
*Utvalg av krav basert på NS 11005:2011