## Slide 1
Tilgjengelighetsvurderinger - for rullestolbrukere og synshemmede
Finnmark - Finnmárku

## Slide 2
Kartlagte objekter | 11/2018*
Inngang til bygg (antall) | 170
HC-parkeringsplass (antall) | 93
Parkeringsområde (antall) | 105
Vei (meter) | 8 005
Kartlagte objekt | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Inngang til bygg (antall) | 115 | 119 | 147 | 170
HC-parkeringsplass (antall) | 77 | 77 | 77 | 93
Parkeringsområde (antall) | 91 | 91 | 91 | 105
Vei (meter) | 5 150 | 5 150 | 5 150 | 8 005
Kartlagte objekt
- status 15.10.2018
- historikk (per 31.12.)
* Summen inneholder alle kategorier: Tilgjengelig, Vanskelig tilgjengelig, Ikke tilgjengelig og Ikke vurdert

## Slide 3
Manuell rullestol |  |  | 
Kartlagte objekt | Tilgjengelig | Delvis tilgjengelig | Ikke tilgjengelig
Inngang (antall) | 10 | 27 | 110
HC-parkeringsplass (antall) | 0 | 10 | 83
Parkeringsområde (antall) | 25 | 12 | 68
Vei (meter) | 2 833 | 43 | 4 697
Elektrisk rullestol * |  |  | 
Kartlagte objekt * | Tilgjengelig | Delvis tilgjengelig | Ikke tilgjengelig
Inngang (antall) | 62 | 12 | 68
Vei (meter) | 3 046 | 438 | 4 089
Rullestolbrukere - tilgjengelighetsvurdering
* Det vises bare objekter med avvikende krav for el. rullestol

## Slide 4
Krav for HC-parkeringsplasser
Avstand til inngang <50m
Størrelse: 450m x 600m
Markering: Skilt og Avgrensing på bakken
Krav for Parkeringsområder
Dekke: Jevnt
5% av alle parkeringsplasser må være HC-plasser, men minst 1
Rullestolbrukere – andel objekt som tilfredsstiller krav*
*Utvalg av krav basert på NS 11005:2011

## Slide 5
Krav for Inngang til bygninger
Avstand til HC-parkeringsplass <50m
Dørtype: automatisk eller halvautomatisk med manøverknappe (80-120cm høyde)
Inngang: dørbredde ≥ 86cm, terskelhøyde ≤ 2,5cm
Adkomst Stigning ≤ 4,9°
Rampe: Håndlist begge sider, to håndlist: høyde 85-95cm og 65-75cm, en håndlist: 75-85cm, eller bredde ≥ 90cm
Krav for veier
Bredde ≥ 180cm
Dekke: Jevnt
Tverfall ≤ 1,2°
Stigning ≤ 3,8°
Rullestolbrukere – andel objekt som tilfredsstiller krav*
*Utvalg av krav basert på NS 11005:2011

## Slide 6
Kontrast på inngangsparti (antall) | 
Innganger med god kontrast | Innganger med middels/ dårlig kontrast
17 | 10
Ledelinjer langs vei (m) | 
Vei med ledelinje | 2 170
Vei med ledelinje med god kontrast | 734
Vei uten ledelinje | 4 978
Med fast og jevnt veidekke | 7 429
Synshemmede – andel objekt som tilfredsstiller krav*
*Utvalg av krav basert på NS 11005:2011