## Slide 1
Tilgjengelighetsvurderinger - for rullestolbrukere og synshemmede
Nome

## Slide 2
Kartlagte objekter | 11/2019*
Inngang til bygg (antall) | 13
HC-parkeringsplass (antall) | 8
Parkeringsområde (antall) | 12
Sittegruppe (antall)** | 0
Vei (meter) | 1 267
Kartlagte objekt | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Inngang til bygg (antall) | 13 | 13 | 13 | 13
HC-parkeringsplass (antall) | 8 | 8 | 8 | 8
Parkeringsområde (antall) | 12 | 12 | 12 | 12
Sittegruppe (antall)** | 0 | 0 | 0 | 0
Vei (meter) | 1 267 | 1 267 | 1 267 | 1 267
Kartlagte objekt
- status 17.12.2019
- historikk (per 31.12.)
* Summen inneholder alle kategorier: Tilgjengelig, Vanskelig tilgjengelig, Ikke tilgjengelig og Ikke vurdert
** Inneholder alle sittegrupper og benker fra tettsteds- og friluftskartlegging

## Slide 3
Manuell rullestol |  |  | 
Kartlagte objekt | Tilgjengelig | Delvis tilgjengelig | Ikke tilgjengelig
Inngang (antall) | 0 | 0 | 6
HC-parkeringsplass (antall) | 0 | 1 | 7
Parkeringsområde (antall) | 3 | 0 | 9
Sittegruppe (antall)** | 0 | 0 | 0
Vei (meter) | 294 | 194 | 778
Elektrisk rullestol * |  |  | 
Kartlagte objekt | Tilgjengelig | Delvis tilgjengelig | Ikke tilgjengelig
Inngang (antall) | 5 | 0 | 4
Vei (meter) | 488 | 46 | 732
Rullestolbrukere - tilgjengelighetsvurdering
** Inneholder alle sittegrupper og benker fra tettsteds- og friluftskartlegging
* Det vises bare objekter med avvikende krav for el. rullestol

## Slide 4
Krav for HC-parkeringsplasser
Avstand til inngang <50m
Størrelse: 450m x 600m
Markering: Skilt og Avgrensing på bakken
Tilleggskrav for gatelangs HC-parkeringsplasser
Størrelse: 450m x 800m
Trygt overgang
Rullestolbrukere – andel objekt som tilfredsstiller krav*
*Utvalg av krav basert på NS 11005:2011
Krav for Parkeringsområder
Dekke: Jevnt
5% av alle parkeringsplasser må være HC-plasser, men minst 1

## Slide 5
Rullestolbrukere – andel objekt som tilfredsstiller krav*
*Utvalg av krav basert på NS 11005:2011
Krav for Sittegrupper/ benker (tettsted og friluft)
Dekke: fast og jevnt
Helning ≤ 2,9°
Høyde benk 45-50cm
Armlener og Ryggstøtte
Bord: fri høyde 67-75cm, utstikk ≥ 50cm
Krav for Inngang til bygninger
Avstand til HC-parkeringsplass <50m
Dørtype: automatisk eller halvautomatisk med manøverknappe (80-120cm høyde)
Inngang: dørbredde ≥ 86cm, terskelhøyde ≤ 2,5cm
Adkomst Stigning ≤ 4,9°
Rampe: Håndlist begge sider, to håndlist: høyde 85-95cm og 65-75cm, en håndlist: 75-85cm, eller bredde ≥ 90cm

## Slide 6
Krav for veier
Bredde ≥ 180cm
Dekke: Jevnt
Tverfall ≤ 1,2°
Stigning ≤ 3,8°
Rullestolbrukere – andel objekt som tilfredsstiller krav*
*Utvalg av krav basert på NS 11005:2011

## Slide 7
Kontrast på inngangsparti (antall) | 
Innganger med god kontrast | Innganger med middels/ dårlig kontrast
13 | 0
Ledelinjer langs vei (m) | 
Vei med ledelinje | 35
Vei med ledelinje med god kontrast | 0
Vei uten ledelinje | 1 172
Med fast og jevnt veidekke | 671
Synshemmede – andel objekt som tilfredsstiller krav*
*Utvalg av krav basert på NS 11005:2011