## Slide 1
Tilgjengelighetsvurderinger - for rullestolbrukere og synshemmede
Oslo

## Slide 2
Kartlagte objekter | 12/2020*
Inngang til bygg (antall) | 548
HC-parkeringsplass (antall) | 294
Parkeringsområde (antall) | 176
Sittegruppe (antall)** | 743
Vei (meter) | 262 484
Kartlagte objekt | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Inngang til bygg (antall) | 499 | 499 | 543 | 548
HC-parkeringsplass (antall) | 277 | 277 | 291 | 294
Parkeringsområde (antall) | 171 | 171 | 174 | 176
Sittegruppe (antall)*** | 0 | 1 | 552 | 743
Vei (meter) | 113 692 | 113 692 | 170 689 | 260 567
Kartlagte objekt
- status 31.12.2020
- historikk (per 31.12.)**
* Summen inneholder alle kategorier: Tilgjengelig, Vanskelig tilgjengelig, Ikke tilgjengelig og Ikke vurdert
** pga kommunesamslåing må vi begynne å med historikk på nytt i 2020
*** Inneholder alle sittegrupper og benker fra tettsteds- og friluftskartlegging

## Slide 3
Manuell rullestol |  |  | 
Kartlagte objekt | Tilgjengelig | Delvis tilgjengelig | Ikke tilgjengelig
Inngang (antall) | 44 | 341 | 135
HC-parkeringsplass (antall) | 2 | 27 | 265
Parkeringsområde (antall) | 47 | 17 | 112
Sittegruppe (antall)** | 7 | 249 | 88
Vei (meter) | 68 798 | 62 015 | 129 068
Elektrisk rullestol * |  |  | 
Kartlagte objekt | Tilgjengelig | Delvis tilgjengelig | Ikke tilgjengelig
Inngang (antall) | 163 | 281 | 58
Vei (meter) | 133 818 | 63 227 | 62 807
Rullestolbrukere - tilgjengelighetsvurdering
** Inneholder alle sittegrupper og benker fra tettsteds- og friluftskartlegging
* Det vises bare objekter med avvikende krav for el. rullestol

## Slide 4
Krav for HC-parkeringsplasser
Avstand til inngang <50m
Størrelse: 450m x 600m
Markering: Skilt og Avgrensing på bakken
Tilleggskrav for gatelangs HC-parkeringsplasser
Størrelse: 450m x 800m
Trygt overgang
Rullestolbrukere – andel objekt som tilfredsstiller krav*
*Utvalg av krav basert på NS 11005:2011
Krav for Parkeringsområder
Dekke: Jevnt
5% av alle parkeringsplasser må være HC-plasser, men minst 1

## Slide 5
Rullestolbrukere – andel objekt som tilfredsstiller krav*
*Utvalg av krav basert på NS 11005:2011
Krav for Sittegrupper/ benker (tettsted og friluft)
Dekke: fast og jevnt
Helning ≤ 2,9°
Høyde benk 45-50cm
Armlener og Ryggstøtte
Bord: fri høyde 67-75cm, utstikk ≥ 50cm
Krav for Inngang til bygninger
Avstand til HC-parkeringsplass <50m
Dørtype: automatisk eller halvautomatisk med manøverknappe (80-120cm høyde)
Inngang: dørbredde ≥ 86cm, terskelhøyde ≤ 2,5cm
Adkomst Stigning ≤ 4,9°
Rampe: Håndlist begge sider, to håndlist: høyde 85-95cm og 65-75cm, en håndlist: 75-85cm, eller bredde ≥ 90cm

## Slide 6
Krav for veier
Bredde ≥ 180cm
Dekke: Jevnt
Tverfall ≤ 1,2°
Stigning ≤ 3,8°
Rullestolbrukere – andel objekt som tilfredsstiller krav*
*Utvalg av krav basert på NS 11005:2011

## Slide 7
Kontrast på inngangsparti (antall) | 
Innganger med god kontrast | Innganger med middels/ dårlig kontrast
418 | 77
Ledelinjer langs vei (m) | 
Vei med ledelinje | 165 091
Vei med ledelinje med god kontrast | 69 738
Vei uten ledelinje | 96 961
Med fast og jevnt veidekke | 239 634
Synshemmede – andel objekt som tilfredsstiller krav*
*Utvalg av krav basert på NS 11005:2011